## Slide 1
Projet Maison Connectée

## Slide 2: CContexte et problème posé
Rappels

## Slide 3: Contexte du projet
80 milliards d’objets connectés en circulation dans le monde en 2020
60 millions d’iBeacons vendus d’ici 2019
CA Domotique en 2015 : 500 millions d’euros
Forecast: US Beacon installed base

## Slide 4
« Concevoir une solution domotique innovante pour deux équipements du quotidien d’un particulier: le thermostat et la serrure de la porte d’entrée »

## Slide 5: Fonctions attendues

## Slide 6: Livrables attendus
Une représentation de l’environnement
Une application mobile
Une plateforme domotique fonctionnelle
Une API Rest

## Slide 7: Livrables attendus (1/4): représentation de l’environnement
Maquette de maison
  Porte d’entrée
  Salon
  Chambre
  Chauffage
  Beacons
  Thermostat

## Slide 8: Livrables attendus (2/4): application mobile
Android/iOS
Compatible Beacon/eddystone
Fonctionnalités:
  Configurer un scheduler
  Pouvoir overwriter le schedule manuellement
  Détecter la présence / position de l’utilisateur grâce aux beacon
Application réalisée en react native

## Slide 9: Livrables attendus (3/4): plateforme domotique
Contrôler les équipements connectés en fonction des actions de l’utilisateur
Installée sur le Raspberry Pi, utilisé comme serveur
Intéraction avec des équipements 220 volts

## Slide 10: Livrables attendus (4/4): API REST
Pour communiquer de façon standardisée avec la plateforme domotique
Définition des Endpoints
Implémentation de l’API en python

## Slide 11: Points clés et choix techniques

## Slide 12: Les aspects techniques: Beacon/Raspberry Pi
Raspberry Pi 2:
Nano-ordinateur mono-carte à processeur ARM
On peut y installer tous types de capteurs

## Slide 13: Eddystone VS Ibeacon
Avantages | Envoie plus d’informations (UID, URL, télémétrie) Open-source Multi-plateforme Ne requiert pas d’application particulière | Communauté serviable et efficace Plus de documentation SDK disponible Enregistre les interactions
Inconvénients | Pas d’activation passive Complexité supérieure aux besoins du projet Très récent (2015) | Propriétaire Conçu pour iOs, et disponible via SDK, qui est vulnérable Durée de la batterie
Notes: Google has a project called "The Physical Web," which accomplishes a similar thing—broadcasting URLs from a Bluetooth beacon. This has the same inflexibility problem as iBeacon, in that it only sends this one frame type. Again Eddystone is a more flexible, unifying standard that also covers this use case. The Physical Web project will actually be switching from its current "UriBeacon" standard to the new Eddystone-URL frame type.

## Slide 14: Application
Application légère avec interaction rapide avec les eddystone et le serveur.
Prototypage simple et efficace
Interoperabilité avec l’écosystème de cordova
Views native et pas de web-views
REACT NATIVE
Notes: Google has a project called "The Physical Web," which accomplishes a similar thing—broadcasting URLs from a Bluetooth beacon. This has the same inflexibility problem as iBeacon, in that it only sends this one frame type. Again Eddystone is a more flexible, unifying standard that also covers this use case. The Physical Web project will actually be switching from its current "UriBeacon" standard to the new Eddystone-URL frame type.

## Slide 15: Schéma macro

## Slide 16: Les aspects techniques
Environnement hardware: techno Beacon, raspberry pi 2, capteurs domotiques
Logiciels:
  Pour la plateforme: Raspbian, Apache HTTP Server, Python, Flask, SQLAlchemy
  Pour l’app mobile: REACT JS, SDK Android, SDK Estimote.
  Pour les données: MySQL/SQLite

## Slide 17: Les aspects techniques
Premier essai en PHP non concluant à cause de
  problèmes de redirection (rewrite)
  gestion des timers (temps d’allumage et autres appels à l’API)
Nouveau choix : Python, avec
  Flask pour le routage
  Un daemon (service sur le raspberry) qui tourne en permanence et gère à la fois le serveur et les timers.

## Slide 18: Workplan

## Slide 19: Application

## Slide 20: Application mobile

## Slide 21: Application mobile

## Slide 22: Interface web

## Slide 23: Représentation de l’environnement

## Slide 24: Représentation de l’environnement

## Slide 25: Aujourd’hui :

## Slide 26: Application mobile

## Slide 27: Application mobile
Le TTS sera remplacé par l’appel à l’API

## Slide 28: API REST
PHP → Python (scheduler, modules)
Flask: framework pour le routage. Exemple par le code:
SQLAlchemy: ORM Python
@app.route('/api/light', methods=['GET'])
def get_lamp():
return jsonify(...)
from xx import db
class User(db.Model):
id = db.Column(db.Integer, primary_key=True)
name = db.Column(db.String(64), index=True)

## Slide 29: API REST: User stories
En tant que visiteur/occupant de la maison, je veux que la lumière du salon s’allume quand je rentre chez moi et qu’il fait nuit
En tant que visiteur/occupant de la maison, je veux pouvoir configurer les lumières des différentes pièces pour qu’elles soient allumées sur des plages horaires particulières.
En tant qu’occupant de la maison, je veux que la porte d’entrée se déverrouille quand j’arrive à proximité immédiate de celle-ci et qu’elle soit verrouillée sinon
En tant que visiteur, je veux que la porte d’entrée se déverrouille quand j’arrive à proximité immédiate de celle-ci et que le propriétaire m’a délivré un certificat valide sur la plage horaire considérée (prévoir un système d’authentification)

## Slide 30: API REST: Doc – exemple des lampes
GET /heating
Récupère la configuration du chauffage.
POST /heating
Configure le chauffage. C.F. GET /heating.
POST /auth
Envoie un identifiant unique au téléphone afin de "connaitre" la personne. Ceci permettra ensuite au propriétaire de créer des certificats de sortie.
{
"min": "15",
"max": "18",
"schedule": [
{
"from": "9:43",
"to": "10:00"
}
]
}

## Slide 31: Prochaine étape :
Objectifs :
Achever et affiner les modèles de données
Achever le développement de l’API REST (MVP)
Achever le développement de l’application mobile (MVP)
Affiner les MVP
Gérer le 220V et passer au maquettage réel